Приклади

Приклад для виробників з альтернативних джерел алгоритму визначення показників виробітку, споживання/купівлі, відпуску/продажу електроенергії

1. Виробіток електроенергії:

Wвиробіток = Wвіддача л.1 ;

де: Wвиробіток  - обсяг виробітку електроенергії;

Wвіддача л.1  - обсяг виробітку активної енергії за параметром "віддача" лічильника 1.

2. "Сальдо" перетоків електроенергії:

2.1. Відпуск електроенергії в мережі електропередавальної організації:

Wвіддача = Wвіддача л.2;

де: Wвіддача - обсяг відпуску електроенергії в мережі електропередавальної організації;

Wвіддача л.2 - обсяг відпуску активної енергії за параметром "віддача" лічильника 2;

2.2. Споживання електроенергії за недостатності чи відсутності виробітку електроенергії:

Wприйом  = Wприйом л.2 +∆WВП (розр);

де:Wприйом - обсяг споживання електроенергії з мереж електропередавальної організації;

Wприйом л.2 - обсяг споживання активної енергії за параметром "прийом" лічильника 2;

∆W ВП (розр)  - розрахункова величина поправки до обсягу споживання електроенергії згідно з нормативними документами ОРЕ у разі не завантаження схем обліку.

2.3 "Сальдо" перетоків:

Wсальдо = Wприйом - Wвіддача.;

де: Wсальдо - обсяг "сальдо" перетоків електроенергії;

3. Продаж та купівля електроенергії:

3.1. За розрахункову годину:

якщо Wсальдо  < 0,  то: Wпродаж в ОРЕ  = | Wсальдо |;

де: Wпродаж в ОРЕ  - обсяг продажу електроенергії в ОРЕ;

якщо  Wсальдо  > 0,  то: Wпродаж в ОРЕ  =  - | Wсальдо |;

3.2. За розрахунковий місяць:

якщо Wсальдо  < 0,  то: Wпродаж в ОРЕ   = | Wсальдо |;

Wкупівля в ЕПО  =  0.

де: Wкупівля в ЕПО  - обсяг купівлі електроенергії в електропередавальної організації;

якщо  Wсальдо > 0,  то: Wпродаж в ОРЕ  =  0;

Wкупівля в ЕПО  = Wсальдо;

Таким чином визначаються:

- погодинні обсяги:

-	погодинні значення параметрів “сальдо” перетоків з електропередавальною організацією надаються з відповідним знаком на основі показів приладів обліку (незалежно від режиму роботи Об’єкту);

-	погодинні значення параметрів “прийом” та “віддача” надаються на основі показів приладів обліку (незалежно від режиму роботи Об’єкту);

-	у разі додатного погодинного значення параметра “сальдо” перетоків Об’єкту з електропередавальною організацією (споживання електричної енергії електростанції із зовнішніх мереж), значення параметрів “продаж електричної енергії” Об’єкту надається з від’ємним знаком.

- за розрахунковий місяць:

-  якщо значення "сальдо" перетоків електричної енергії має від'ємне значення, то обсяг продажу електричної енергії в ОРЕ за цей розрахунковий місяць приймається рівним абсолютному значенню відповідного "сальдо" перетоків електричної енергії, а обсяг купівлі електричної енергії в електропередавальної організації, що надійшла із зовнішніх мереж на власні потреби за цей розрахунковий місяць, приймається рівним нулю;

- якщо значення "сальдо" перетоків електричної енергії має додатне значення, то обсяг продажу електричної енергії в ОРЕ за цей розрахунковий місяць приймається рівним нулю, а обсяг купівлі електричної енергії в електропередавальної організації, що надійшла із зовнішніх мереж на власні потреби за цей розрахунковий місяць, приймається рівним абсолютному значенню відповідного "сальдо" перетоків електричної енергії.

Приклад перевірки вибору трансформаторів струму.

Приклад  надання переліку точок обліку

# Text boxes

Таблиця №2.-Перевірка вибору трансформаторів струму згідно п. 1.5.17 ПУЕ в точках виробітку

Таблиця №1.-Перевірка вибору трансформаторів струму згідно п. 1.5.17 ПУЕ в точці комерційного

обліку відпуску/продажу виробленої електричної енергії в ОРЕ та обсяг споживання/купівлі

електроенергії із мереж.

Отже, умова п. 1.5.17 ПУЕ виконується.

Режим "віддача"

Режим mіn.

1

1

1

300/5=60

300/5=60

4,6

Рр,кВт

0,05<0,83<1

Висновок

100%

1%

Режим mаx.

Режим "прийом" (власні потреби СЕС), перевірка по мінімальному навантаженні

Т-0,66-0,5s

288,68

-

34,32

0,05<0,12<1

Кі ТТ

Ін. ліч., А

Т-0,66-0,5s

20%

5

5

199,94

-

Ір.mаx.

Ір.р., А

Рр.mіn.

Марка

ТТ

49,54

1<4,81<5

-

0,05

7,21

Ір.mіn.

1

Рр.mаx.

0,05

Лічильник

Отже, умова п. 1.5.17 ПУЕ виконується.

100%

2

5

Режим mіn., А

Режим mіn.

199,94

Рр,кВт

Рр,кВт

Висновок

Ір.mіn.

Ін. ліч.,

А

0,15

1%

Таблиця №3.-Вибір лічильника в точці технічного обліку на приєднанні власних потреб в точках обліку

Марка

ТТ

2,6

1

300/5=60

Рр.mіn.

34,32

60

Лічильник

Лічильник

Рр.mаx.

Ір.mаx.

Ір.р., А

3,78

Отже, умова вибору лічильника виконується.

20%

0,05

49,54

12,35

Кі ТТ

Ір.mаx.

Висновок

І

ч.ліч.

=0,25%*І

н.ліч.

,

А

Ін. ліч., А

Ір.р., А

1<4,81<5

Режим mаx., А

Режим mаx.

0,15 < 3,78

Т-0,66-0,5s

Рр.mаx.

288,68

12,35 < 60

0,05<0,83<1

8,3

Рр.mіn.

Ір.mіn.

3